## Slide 1: OMG RTC Model

## Slide 2: OMG RTC Model

## Slide 3
OpenRTMアーキテクチャ
Activity
RT-Component
SDO Interfaces
RTC Interfaces
OpenRTM Interfaces
InPort
InPort
OutPort
OutPort
Buffer
Buffer
Buffer
Buffer
Service
Consumer
Service
Consumer
Service
Consumer
provide
require
Service Ports
Service Ports
put
read
write
put
Data Ports
Data Ports
Inactive
Active
Error
Created
Lifecycle State
use
Notes: 3

## Slide 4
OpenRTMアーキテクチャ
Activity
RT-Component
SDO Interfaces
RTC Interfaces
OpenRTM Interfaces
InPort
InPort
OutPort
OutPort
Buffer
Buffer
Buffer
Buffer
Service
Consumer
Service
Consumer
Service
Consumer
provide
require
Service Ports
Service Ports
put
read
write
put
Data Ports
Data Ports
Inactive
Active
Error
Created
Lifecycle State
use
Notes: 4

## Slide 5: RTミドルウエアによる分散システム
RTC
RTC
RTM
Windows
RTC
RTC
RTM
uITRON
RTC
RTC
RTM
Linux
RTC
RTC
RTM
VxWorks
RTC
RTC
RTM
FreeBSD
RTC
RTC
RTM
ARTLinux
RTC
アプリケーション
操作デバイス
センサ
ロボットA
ロボットB
ロボットC
ネットワーク
RTMにより、
ネットワーク上に
分散するRTCを
OS・言語の壁を
越えて接続する
ことができる。
RTC同士の接続
は、プログラム
実行中に動的に
行うことが出来る。

## Slide 6: RT-M based Distributed Systems
RTC
RTC
RTM
Windows
RTC
RTC
RTM
TRON
RTC
RTC
RTM
Linux
RTC
RTC
RTM
Solaris
RTC
RTC
RTM
FreeBSD
RTC
RTC
RTM
ARTLinux
RTC
Application
Input device
Sensor
Robot A
Robot B
Robot C
Network
RTM can manage
distributed RTCs
implemented by
various languages
or executed on
various OSs
on the network
Connections
Between RTCs
Can be established
dynamically

## Slide 7: 図1

## Slide 8: 図1

## Slide 9
SDO Interfaces
RTC Interfaces
アクティビティ
RT-Component
InPort
InPort
OutPort
OutPort
バッファ
バッファ
バッファ
バッファ
プロバイダ
プロバイダ
プロバイダ
提供
要求・利用
サービスポート
サービスポート
受信
read
write
送信
データポート
データポート
Inactive
Active
Error
Created
状態遷移
use
メタ情報取得・コンフィギュレーションインターフェース
コンシューマ
コンシューマ
コンシューマ
実行コンテキスト
駆動・実行
図2
Notes: 9

## Slide 10
SDO Interfaces
RTC Interfaces
アクティビティ
RT-Component
InPort
InPort
OutPort
OutPort
バッファ
バッファ
バッファ
バッファ
プロバイダ
プロバイダ
プロバイダ
提供
要求・利用
サービスポート
サービスポート
受信
read
write
送信
データポート
データポート
Inactive
Active
Error
Created
状態遷移
use
メタ情報取得・コンフィギュレーションインターフェース
コンシューマ
コンシューマ
コンシューマ
実行コンテキスト
駆動・実行
図2
Notes: 10

## Slide 11: モデルに基づくコード生成
コンポーネント仕様
MyComp
temp.sensor device
temp. sensor RTC
STATIC
PERIODIC
mode:TimedBool
temp: TimedDouble
name:
category:
description:
comp_type:
act_type:
InPorts:
OutPorts:
Template code generator
C++
backend
Java
backend
Python
backend
RTC-Lite
backend
RTC source for C++
RTC source for Java
RTC source for Python
RTC-Lite source for PIC C
RTC-Lite proxy code
class MyComp
: public DataflowComponent {
public:
virutal onExecute(ec_id);
:
private:
TimedBool m_mode;
TimedDouble m_temp;
};
import RTC.DataFlowComponent;
public class MyCompImpl
extends DataFlowComponent
{
public ConsoleInImpl(mgr)
{
}
:
};
#/usr/bin/env python
import RTC
class MyComp(
DataFlowComponent):
def __init__(self, manager):
:
def onExecute(self, ec_id):
:
#include <16f877a.h>
#include "rtc_base.c“
int main (void)
{
rtc_connect_proxy();
rtc_mainloop();
return 0;
}
#/usr/bin/env python
import RTC
class Proxy(
DataFlowComponent):
def __init__(self, manager):
:
def onExecute(self, ec_id):
:
同一のRTC仕様からは言語が異なっていても、同じ（コンポーネントモデルの）RTCが生成される

## Slide 12: モデルに基づくコード生成
コンポーネント仕様
MyComp
temp.sensor device
temp. sensor RTC
STATIC
PERIODIC
mode:TimedBool
temp: TimedDouble
name:
category:
description:
comp_type:
act_type:
InPorts:
OutPorts:
Template code generator
C++
backend
Java
backend
Python
backend
RTC-Lite
backend
RTC source for C++
RTC source for Java
RTC source for Python
RTC-Lite source for PIC C
RTC-Lite proxy code
class MyComp
: public DataflowComponent {
public:
virutal onExecute(ec_id);
:
private:
TimedBool m_mode;
TimedDouble m_temp;
};
import RTC.DataFlowComponent;
public class MyCompImpl
extends DataFlowComponent
{
public ConsoleInImpl(mgr)
{
}
:
};
#/usr/bin/env python
import RTC
class MyComp(
DataFlowComponent):
def __init__(self, manager):
:
def onExecute(self, ec_id):
:
#include <16f877a.h>
#include "rtc_base.c“
int main (void)
{
rtc_connect_proxy();
rtc_mainloop();
return 0;
}
#/usr/bin/env python
import RTC
class Proxy(
DataFlowComponent):
def __init__(self, manager):
:
def onExecute(self, ec_id):
:
同一のRTC仕様からは言語が異なっていても、同じ（コンポーネントモデルの）RTCが生成される

## Slide 13: RT-Component’s Meta-data
Meta-data
  RTC’s specification
Introspection
  Name, type
  Port (number, kind)
  Interface information
  Properties
  Parameter
  Execution context
For dynamic reconfiguration of systems
port0
port1
port2
port3
port4
port5
port6
port7
Periodic実行
name
value
parameter
ExecutionContext
Name | MyManipulator0
Type | Periodic execution type
port0 | Provide: A, Required: B
port1 | Provide: C
Port2 | DataPort: InPort, velocity, float x6
Port3 | DataPort: InPort, position, float x6
Port4 | Provide: D
Port5 | Required: E
Port6 | DataPort: OutPort, status int x1
Port7 | DataPort: OutPort, velocity, float x6
ExecutionContext | Period: 10ms
Parameter | gain0(float x6), flag(int x1), dev_file(string)
RTC’s meta-data example
A
B
C
D
E

## Slide 14: RT-Component’s Meta-data
Meta-data
  RTC’s specification
Introspection
  Name, type
  Port (number, kind)
  Interface information
  Properties
  Parameter
  Execution context
For dynamic reconfiguration of systems
port0
port1
port2
port3
port4
port5
port6
port7
Periodic実行
name
value
parameter
ExecutionContext
Name | MyManipulator0
Type | Periodic execution type
port0 | Provide: A, Required: B
port1 | Provide: C
Port2 | DataPort: InPort, velocity, float x6
Port3 | DataPort: InPort, position, float x6
Port4 | Provide: D
Port5 | Required: E
Port6 | DataPort: OutPort, status int x1
Port7 | DataPort: OutPort, velocity, float x6
ExecutionContext | Period: 10ms
Parameter | gain0(float x6), flag(int x1), dev_file(string)
RTC’s meta-data example
A
B
C
D
E

## Slide 15: Activity
15
Sensor RTC
(read data from sensor)
ExecutionContext
Inactive
Active
Error
Execute independent components
sequentially in real-time thread
→Composite Component
Logic Execution
Common State Machine
  Initialize
  Inactive（OFF）
  Active（ON）
  Error
Init
Device
Initialization
Servo
OFF
Servo
ON
Emergency
Stop
Arm component
Controller RTC
(calc. ctrl. output)
Actuator RTC
(drive actuator)
Notes: 15

## Slide 16: Activity
16
Sensor RTC
(read data from sensor)
ExecutionContext
Inactive
Active
Error
Execute independent components
sequentially in real-time thread
→Composite Component
Logic Execution
Common State Machine
  Initialize
  Inactive（OFF）
  Active（ON）
  Error
Init
Device
Initialization
Servo
OFF
Servo
ON
Emergency
Stop
Arm component
Controller RTC
(calc. ctrl. output)
Actuator RTC
(drive actuator)
Notes: 16

## Slide 17: データポート
コンポーネントB
17
データ指向ポート
連続的なデータの送受信
  位置制御サーボ
    位置・電圧値
  画像処理
    画像データ
    処理結果
主にロボットの下位レベル処理に利用
同じデータ型のポート同士接続可能
動的に接続・切断可能
エンコーダ
コンポーネント
アクチュエータ
コンポーネント
カメラ
ンポーネント
コ
ステレオビジョン
コンポーネント
画像処理
コンポーネント
制御器
ンポーネント
コ
1
TI s
TDs
Kp
+
-
目標値
位置
位置
電圧
サーボの例
カメラ
ンポーネント
コ
画像
データ
画像
データ
処理画像
データ
位置データ
3Dデプスデータ
画像処理の例
データポート
データの流れ
アクティビティ
アクティビティ
コンポーネントA
データ変数
データ変数
データポート
データ生成
データ取得
データが自動的に伝送される
処理
処理
Notes: 17

## Slide 18: Data Port
Component B
18
Port for data centric interaction
Data stream
  Position control
    Ex. position, voltage
  Image processing
    Ex. image data
For lower level processing for robot systems
Same data-typed ports are connectable
Dynamic connection/disconnection
Encoder
Component
Actuator
Component
Camera
Component
Stereo Vision
Component
Img. Proc.
Component
Controller
Component
1
TI s
TDs
Kp
+
-
Ref. pos.
Position
Pos.
Voltage
Servo
Camera
Component
Image
data
Image
data
Processed
data
Position data
3D depth data
Image processing
Data Port
Data Flow
Activity
Activity
Component A
buffer
buffer
Data Port
data
data
Data are sent automatically
processing
processing
Notes: 18

## Slide 19: サービスポート
19
任意に定義可能なインターフェースを持つポート
  コマンド・関数を自由に追加
  他のコンポーネントからアクセス可能
  （本当は標準化したい）
内部の詳細な機能にアクセス
  パラメータ取得・設定
  モード切替
  処理の依頼と結果取得
  etc…
アーム
コンポーネント
アームの例
画像
データ
3Dデプス
データ
ステレオビジョンの例
アームインターフェース
・モード設定関数
・座標系設定関数
・制御パラメータ設定関数
・ヤコビ取得関数
・ステータス取得関数
・etc…
他のコンポーネント・
上位アプリケーションから利用
手先位置・
速度データ
サービスポート
データポート
ステレオビジョン
インターフェース
・モード設定関数
・座標系設定関数
・キャリブレーション
- カメラパラメータ設定関数
- 実行関数
- パラメータ取得関数
・etc…
サービスポート
ステレオビジョン
コンポーネント
他のコンポーネント・
上位アプリケーションから利用
データポート
コンポーネントB
アクティビティ
コンポーネントA
サービス
プロキシ
サービス
インターフェース
の実体
実際の処理は
ここで行われる
サービスポート
サービス利用者
（コンシューマ）
関数呼び出し
サービス提供者
（プロバイダ）
Notes: 19

## Slide 20: Service Port
20
The Port which has any kind of interfaces
  Developer defined interface
  Provider Interface
    Provides services to other components
  Consumer Interface
    Consume services of other components
Service to provide accessibility to
  Parameter setting,
  Mode change,
  Service request and response
  etc…
Arm
Component
Arm
Image
Data
3D depth
data
Stereo Vision
Arm Interface
・Mode setting
・Coordinate setting
・Ctrl parameter setting
・Jacobian acq/set
・Status acquisition
・etc…
Utilized from other components
and applications
Position・
Velocity data
Service Port
Data Port
Stereo Vision
Interface
・Mode setting
・Coordinate setting
・Calibration
- Cam. Param. setting
- Execution
- Param. aqcuisition
・etc…
Service Port
Stereo vision
Component
Utilized from other components
and applications
Data Port
Component B
Activity
Component A
Service
Proxy
Service
Implementation
Entity
Actual Processings
Are performed here
Service Port
Service Consumer
Operation invocation
Service Provider
Notes: 20

## Slide 21: コンフィギュレーション
コンフィギュレーション
  パラメータを管理
  コンフィギュレーションセット
    セット名、名前：値のリスト
    複数のセットを保持
    セットを切替可能
名前
値
セット名
名前
値
セット名
Kp
Ki
Kd
Inmax
Inmin
0.6
0.01
0.4
5.0
-5.0
名前
値
modeA
複数のセットを
動作時に
切り替えて
使用可能
PIDコントローラの例
Kp
Ki
Kd
Inmax
Inmin
0.8
0.0
0.01
10.0
-10.0
名前
値
modeB
Kp
Ki
Kd
Inmax
Inmin
0.3
0.1
0.31
1.0
-1.0
名前
値
modeC
Ki
s
Kds
+
－
Kp
PID制御コンポーネント
リミッタ
制御対象やモードに応じて複数のPIDゲインおよび
入力リミッタ値を切り替えて使用することができる。
動作中の切り替えも可能。

## Slide 22: Configuration
Configuration
  Parameter management
  Configuration Set
    Set’s name、list of name value
    Two or more sets
    Sets can be switched
name
value
Set’s name
name
value
Kp
Ki
Kd
Inmax
Inmin
0.6
0.01
0.4
5.0
-5.0
name
value
modeA
Multiple sets can be replace in runtime
PID Controller
Kp
Ki
Kd
Inmax
Inmin
0.8
0.0
0.01
10.0
-10.0
name
value
modeB
Kp
Ki
Kd
Inmax
Inmin
0.3
0.1
0.31
1.0
-1.0
name
value
modeC
Ki
s
Kds
+
－
Kp
PID Controller Comp.
limiter
PID gains and limiter parameter can be switched
according to controlled plants or modes.
Parameter can be switched any time.
Set’s name

## Slide 23
FourLink OS
RTM (C言語)
LwRTC
LwRTC
LwRTC
CORBA, D3 or other
Full RTC
Full RTC
Full RTC
安全関連系（認証済み）
非安全関連系
CORBA, D3 or other
FourLink OS
認証済み制御プログラム
（べた書き）
CORBA, D3 or Other
Full RTC
Full RTC
Full RTC
安全関連系（認証済み）
非安全関連系
CORBA, D3 or Other

## Slide 24
FourLink OS
RTM (C言語)
LwRTC
LwRTC
LwRTC
CORBA, D3 or other
Full RTC
Full RTC
Full RTC
安全関連系（認証済み）
非安全関連系
CORBA, D3 or other
FourLink OS
認証済み制御プログラム
（べた書き）
CORBA, D3 or Other
Full RTC
Full RTC
Full RTC
安全関連系（認証済み）
非安全関連系
CORBA, D3 or Other

## Slide 25: OpenRTM-aistのライセンス
OpenRTM-aist (C++, Python, Java, ツール群)
||
EPL と個別契約のデュアルライセンス方式
EPL: Eclipse Public License (≒LGPLに特許条項を付加したライセンス)
※特許を含むコードを寄贈しても後から特許権を主張できない
OpenRTM (EPL)
RTC
(GPL)
RTC
(BSD)
RTC
(MIT)
RTC
(独自)
RTコンポーネントは動的リンクライブラリ
形式で提供可能なので、ライセンスは自
由に設定可能。商用ライセンスを設定し
て販売することもできる。
RTコンポーネントを作る場合
新たなRTMやツールを作る場合
OpenRTM (EPL)
MyRTM (EPL)
OpenRTM (個別)
MyRTM (任意)
選択
ソース公開義務
産総研TLOと契約
ソース公開義務は生じない

## Slide 26: OpenRTM-aistのライセンス
OpenRTM-aist (C++, Python, Java, ツール群)
||
EPL と個別契約のデュアルライセンス方式
EPL: Eclipse Public License (≒LGPLに特許条項を付加したライセンス)
※特許を含むコードを寄贈しても後から特許権を主張できない
OpenRTM (EPL)
RTC
(GPL)
RTC
(BSD)
RTC
(MIT)
RTC
(独自)
RTコンポーネントは動的リンクライブラリ
形式で提供可能なので、ライセンスは自
由に設定可能。商用ライセンスを設定し
て販売することもできる。
RTコンポーネントを作る場合
新たなRTMやツールを作る場合
OpenRTM (EPL)
MyRTM (EPL)
OpenRTM (個別)
MyRTM (任意)
選択
ソース公開義務
産総研TLOと契約
ソース公開義務は生じない

## Slide 27: 書籍 (1)
はじめてのコンポーネント指向ロボットアプリケーション開発 ~RTミドルウェア超入門~
長瀬 雅之、中本 啓之、 池添 明宏 著
UMLとRTミドルウェアによるモデルベースロボットシステム開発
水川 真, 大原 賢一, 坂本 武志 著

## Slide 28: 書籍 (2)
第3章：ソフトウエア技術
  3.1 概論（安藤慶昭）
  3.2 並列処理（山崎信行）
  3.3 実時間処理（加賀美聡）
  3.4 プログラミング言語(松井俊浩)
  3.5 分散処理技術(成田雅彦)
  3.6 ロボット用ミドルウェア（安藤慶昭）
  3.7 ロボット開発プラットフォーム(金広文男）
  3.8 標準化(水川真)

## Slide 29: ロボット学会誌特集号
「使えるRTミドルウェア」特集について(松本吉央, 山野辺夏樹)
展望
  RTミドルウェアと知能モジュール構築プロジェクト (佐藤知正, 岡野克弥)
解説
  初心者のためのＲＴミドルウェア入門-OpenRTM-aist-1.0.0とその使い方- (安藤慶昭)
  RTミドルウェアとOpenHRP3によるロボットシミュレーション (金広文男)
  RTミドルウェアによるロボットシステム構築 (原功)
  RTミドルウェアによるロボットアーキテクチャ移動ロボットシステム (松本吉央)
  RTミドルウェアによるロボットアーキテクチャコミュニケーションシステム (松坂要佐)
  RTミドルウェアによるロポットアーキテクチャマニピュレーションシステム (末廣尚士)
ほか

## Slide 30: 講習会
実習形式の講習会を不定期に開催
2010年度
  東京大学
  ROBOMEC2010
  サマーサイエンスキャンプ：8月（高校生向け）
ROBOMEC2008 長野
ROBOMEC2010 旭川